# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ                       ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

НСП72-200,-150,-100

Паспорт

ИЖЦМ.676116.037 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение:НСП72-____________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:______________________

Изготовитель: АО «Ашинский завод светотехники»

Адрес изготовителя:

г. Аша, Челябинской области,  улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования

TC  RU C-RU.ГБ05.В.01005

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

НСП72-200, НСП72-150                               1Ex d IIВ T4 Gb

НСП72-100                                                     1Ex d IIВ T5 Gb

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-96, не ниже                                 IP65

Класс электротехнических изделий

по способу защиты человека от поражения

электрическим  током по ГОСТ 12.2.007.0-75          I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации, ºС                     от плюс 50ºС до минус 60ºС

Напряжение питания переменного тока, V                    220, 240

Частота напряжения питающей сети, Hz                         50, 60

Номинальная мощность, W

НСП72-200                                        			200

НСП72-150                                        			150

НСП72-100                                        			100

КПД  ,%, не менее                             			60

Соответствует требованиям

ГОСТ Р  МЭК 60079-0-2011,

ГОСТ IEC 60079-1-2011, ТР ТС 012/2011.

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Завод- ской номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащи щенный Прокладка | НСП72-200;-150;-100 ДБИШ.754153.010 | 1 шт. 1шт. |  | С сеткой или без сетки в зависимости от заказа |
| 2. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.676116.037 РЭ ИЖЦМ.676116.037ПС | 1экз. на 50 светиль ников или менее в зависимости от заказа 1 экз |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный НСП72-________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано_____________   ______________  ____________

Подпись                  Ф.И.О                  год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный НСП72-________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2009 ИЖЦМ.676116.015 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _____________   ______________  ___________

Подпись                 Ф.И.О                    год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

НСП72-________________

тип, модификация, исполнение

________________                                  _____________

дата изготовления                                             заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4