# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

РСП62-250; ЖСП62-150; ГСП62-150

ПАСПОРТ

ИЖЦМ.676147.053  ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: РСП62-250_____________________

модификация, исполнение

Обозначение: ЖСП62-150____________________

модификация, исполнение

Обозначение: ГСП62-150_____________________

модификация, исполнение

Дата изготовления: _________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: 456010, г. Аша, Челябинской области,

улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 8 лет.

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования

ООО «НАНИО ЦСВЭ»

ЕАЭС  RU C-RU.АА87.В.00496/20

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135 ºС Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже                                       IP66/IP67

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75                                                        I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации, ºС                     от минус 45ºС до плюс 50ºС

Напряжение питания переменного тока, В                    220, 240

Частота напряжения питающей сети, Гц                           50, 60

Номинальная мощность, Вт:

- РСП62-250                                                                              250

- ГСП62-150, ЖСП62-150                                                         150

Соответствует требованиям

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011),

ГОСТ IEC 60079-1-2013,

ГОСТ IEC 60079-31-2013, ТР ТС 012/2011.

3 Комплект поставки

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примеча ния, рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Изделие |
| Светильник взрывозащищенный | РСП62-250, ЖСП62-150, ГСП62-150 | 1 шт. |  |  |
| 2 Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт Паспорт с УПРУ | ИЖЦМ.676147.053 РЭ ИЖЦМ.676147.053 ПС | 1 экз. на 25 светильников или менее в зависимости от заказа 1 экз 1экз. на 10 светильников или менее в зависимости от заказа |  | с УПРУ |
| 3 Комплект инструмента и принадлежностей |
| Прокладка Прокладка Ключ торцовый Ключ специальный | ДБИШ.754153.015 ДБИШ.754153.015-01 ДБИШ.764431.001-01 ДБИШ.303658.009 или ДБИШ.303658.010 | 2 шт. 2 шт. 1 1 |  |  |
| При заказе с сеткой |
| Сетка Скоба Винт ГОСТ 17473-80 Шайба ГОСТ 6402-70 Шайба ГОСТ 10450-78 | ДБИШ.305122.011 ДБИШ.745391.008 ВМ4-6gх8.48.016 4.65Г.016 4.01.08кп.016 | 1 3 3 3 3 |  |  |

Окончание таблицы 1

| При заказе с отражателем |
| --- |
| Отражатель Винт ГОСТ17473-80 Шайба ГОСТ6402-70 Шайба ГОСТ 10450-78 | ДБИШ.725474.001 ВМ4-6gх8.48.016 4.65Г.016 4.01.08кп.016 | 1 3 3 3 |  |  |
| При заказе с сеткой и отражателем |
| Отражатель Сетка Скоба Винт ГОСТ17473-80 Шайба ГОСТ6402-70 Шайба ГОСТ 10450-78 | ДБИШ.725474.001 ДБИШ.305122.011 ДБИШ.745391.008 ВМ4-6gх8.48.016 4.65Г.016 4.01.08кп.016 | 1 1 3 3 3 3 |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

РСП62-250________________         ________________

модификация, исполнение       заводской номер изделия

ЖСП62-150________________         _______________

модификация, исполнение      заводской номер изделия

ГСП62-150________________         _______________

модификация, исполнение     заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано_________   ____________    ___________

Подпись                   Ф.И.О                   год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

РСП62-250________________         ________________

модификация, исполнение       заводской номер изделия

ЖСП62-150________________         _______________

модификация, исполнение       заводской номер изделия

ГСП62-150________________         _______________

модификация, исполнение       заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2003 ИЖЦМ.676147.003 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _________   ____________    ___________

Подпись                 Ф.И.О                 год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

__СП62-__50 _____________   __________      ___________

модификация,         дата изготовления        заводской

исполнение                                                   номер изделия

_________________________

дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяю щего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4