# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДСП71-40;-30;-20;-10

Паспорт

ДБИШ.676264.006 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный  аварийного  освещения

Обозначение: ДСП71-___________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования	ТС RU C-RU.AA87.B.01087

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты 		1Ex db IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T100̊C Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже				IP65

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75		     		I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника, ºС: от минус 40º до плюс 60º

Тип источника света		светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В				          230

- постоянного тока, В			                12, 24, 36

Частота напряжения питающей сети, Гц,		50

Номинальная мощность, Вт, не более,			40

Мощность оптического излучения, м Вт, не более

- для ДСП71-40                                                                 25

- для ДСП71-30;-20;-10                                                    15

Эффективность светильника, не менее Лм/Вт	            115

Тип кривой силы света                                                      Д

Класс светораспределения                                        П или Н

Соответствует требованиям TP/TC 012/2011,

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010.

Светильник может работать в аварийном и обычном режиме:

- обычный режим — подключено питание, горит светодиодный модуль;

- аварийный режим —  питание отключено, горит светодиодный модуль в течение трех часов.

Внимание допускается:

- установка светодиодных модулей меньшей мощности,  с указанием соответствующей мощности в

маркировке светильника с сохранением в Ех-маркировке обозначения температурного класса;

- применение источников питания светодиодных модулей напряжением не более 220 В переменного и постоянного напряжения, с указанием соответствующего напряжения в маркировке светильника.

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Приме Ча ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащищенный аварийного освещения | ДСП71-40;-30;-20;-10 | 1 шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ДБИШ.676264.006 РЭ ДБИШ.676264.006 ПС | 1экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа 1экз. |  |  |
| 3. Комплект ЗИП |
| Ключ крышки корпуса Ключ торцовый Ключ специальный Прокладка Прокладка | ДБИШ.745346.003 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.305658.009 ДБИШ.754153.015 ДБИШ.754153.015-01 | 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. |  |  |
| Дополнение к комплекту ЗИП при заказе крепления к стене |
| Скоба Скоба Болты по ГОСТ 7798-70: М8-6gx12.48.016 М8-6gx14.48.016 Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 | ДБИШ.745352.017 ДБИШ.745352.018 | 1шт. 1шт. 2шт. 2шт. 4шт. |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный  аварийного   освещения

ДСП71______________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано__________   _______________  _____________

Подпись                            Ф.И.О                          год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный  аварийного освещения

ДСП71-_______________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2018 ДБИШ.676264.006 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _________   ______________  _____________

Подпись                        Ф.И.О                        год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный  аварийного освещения

ДСП71- ______________

тип, модификация, исполнение

________________			_________________

дата изготовления                                                                  заводской номер изделия

___________________________

дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4