# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДСП75-10, -20; -30:-40; -50; -55

Паспорт

ДБИШ.676264.007 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ДСП75-___________________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:_____________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования

ТС RU C-RU.AA87.B.01087

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T100̊C Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже				IP65

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75				I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника, ºС:

от минус 60º до плюс 60º

Тип источника света:		   светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В				220

- постоянного тока, В				12, 24, 36

Частота напряжения питающей сети, Гц,	50

Номинальная мощность, Вт, не более,		55

КПД ,%, не менее					75

Эффективность светильника, не менее, лм/Вт	115

Соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014,           ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-31.

Назначенный ресурс светильников, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, должен быть не менее 10 лет.

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Завод- ской номер | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Изделие |
| Светильник взрывозащи-щенный | ДСП75-______ | 1 |  |  |
| 2 Комплект инструмента и принадлежностей |
| Прокладка | ДБИШ.754153.010 | 1 |  |  |
| Ключ торцовый | ДБИШ.764431.001 | 1 |  |  |
| Колодка клеммная | СМ-11-1P FUCON | 3 |  |  |
| 3 Комплект принадлежностей при заказе с отражателем |
| Отражатель | ДБИШ.725234.002-01 | 1 |  |  |
| Винты ВМ4-6gх8.48.016 | ГОСТ 17473-80 | 3 |  |  |
| Шайбы 4.65Г.016 | ГОСТ 6402-70 | 3 |  |  |
| Шайбы 4.01.08кп.016 | ГОСТ 11371-78 | 3 |  |  |
| 4 Комплект принадлежностей при заказе с сеткой |
| Сетка | ДБИШ.305122.020 | 1 |  | * |
| Сетка | ДБИШ.305122.027 | 1 |  | ** |
| Винты М4-6gx6.48.016 | ГОСТ 1476-93 | 3 |  |  |
| 5 Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ДБИШ.676264.007 РЭ ДБИШ.676264.007 ПС | 1экз. на 25 светильников или менее в зависимости от заказа 1 экз |  |  |

*Для светильников ДСП75-10-001, -002,-003,-004, -009, -10, -011,-012,    -017, -018, -019, -020

**Для светильников ДСП75-10-005, -006,-007,-008, -013,-014, -015,-016

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 80 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ДСП-75______________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано___________   __________  ___________

Подпись                     Ф.И.О              год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ДСП75-_________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий              ТУ 16-2018 ДБИШ.676264.007 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК _________   __________ ____________

Подпись                   Ф.И.О                 год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

ДСП75- ________________

тип, модификация, исполнение

________________                  _________________

дата изготовления                                         заводской номер изделия

___________________________

дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4